## Slide 1: Razvoj programa za ARM arhitekturu (uz korišćenje dibagera gdb)
<number>

## Slide 2: Uvod
Hello World na višem programskom jeziku (C):
#include <stdio.h>
int main () {
int i;
for (i=1; i<=3; i++) {
printf("Zdravo svete %d. put\n", i);
}
return 0;
}
<number>
hello.c

## Slide 3: Uvod
Kako prevesti i izvršiti (u nedostatku ARM hardvera)?
  Unakrsna kompilacija (cross compilation) na PC-ju (kompajler koji se izvršava na x86 mašini, a generiše mašinski kod za ARM), plus
  Softverska emulacija ARM procesora na x86 hardveru (qemu)
  Remote debugging (debagovanje na udaljenoj mašini, u ovom slučaju softverskom emulatoru) sa gnu dibagerom gdb
<number>

## Slide 4: Uspostavljanje radnog okruženja
Radi se na Ubuntu 14.04 LTS operativnom sistemu koji se može instalirati i iz Windowsa kao wubi instalacija ili u okviru Oracle VirtualBox kao virtuelna mašina:
Otvoriti terminal i zadati sledeće komande:
  Instalirati Linaro gnu alate za kros kompilaciju na arm: $ sudo apt-get install gcc-arm-linux-gnueabi
  Instalirati Qemu user mode emulator: $ sudo apt-get install qemu-user-static
  Instalirati odgovarajući dibager: $ sudo apt-get install gdb-multiarch
  Postavljanje promenljive okruženja $ export QEMU_LD_PREFIX=/usr/arm-linux-gnueabi
<number>

## Slide 5: Prevođenje C programa
Napraviti fajl hello.c sa izvornim programom:
    $ nano hello.c
Prevođenje programa (otkucati u terminalu):
  $ arm-linux-gnueabi-gcc hello.c –o hello
  (ulazni fajl je hello.c a izlazni fajl sa mašinskim kodom se zove hello, tako je zadato opcijom –o)
Provera da li smo stvarno dobili arm izvršni fajl (fajl komanda ispisuje tip fajla):
  $ file hello
  hello: ELF 32-bit LSB executable, ARM, . . . .
  (ELF je izvršni tip fajla na Linuxu, slično .exe fajlu na windowsu)
<number>

## Slide 6: Izvršavanje programa
Pokretanje programa bez dibagera (ne može samo hello jer bi Linux mislio da želimo ugrađenu komandu i ne bi tražio u tekućem folderu):
  $ ./hello
  Zdravo svete 1. put
  Zdravo svete 2. put
  Zdravo svete 3. put
Linux kernel prema tipu fajla (ELF za ARM) nalazi qemu emulator i u pozadini ga pokreće dostavljajući mu naš izvršni program (ova funkcija kernela zove se binfmt_misc)
<number>

## Slide 7: Izvršavanje pod kontrolom dibagera
Debugger je alat koji služi za pomoć pri otklanjanju grešaka u programu
Debugger omogućava izvršavanje programa korak po korak, prekid izvršavanja programa u unapred definisanoj tački (breakpoint), pregledanje vrednosti lokalnih promenljivih, itd.
Prevođenje programa sa ugrađivanjem debuggerskih informacija u izvršni program (-g):
  $ arm-linux-gnueabi-gcc –g hello.c –o hello
<number>

## Slide 8: Izvršavanje pod kontrolom dibagera
Izvršavanje programa
  $ qemu-arm-static –g 12345 hello
Ovime smo eksplicitno startovali hello putem qemu i naložili mu da aktivira interni gdb server koji sluša na TCP portu 12345 (tzv. remote debugging) i čeka debugger
Dakle, fizička mašina (PC) i softverska mašina (qemu) povezani su ethernet vezom
<number>

## Slide 9: Izvršavanje pod kontrolom dibagera
U drugom terminalu (drugi proces) treba startovati gdb:
  $ gdb-multiarch hello
Prompt se menja u (gdb) čime znamo da zadajemo komande dibageru
  (gdb) set arch arm
  (gdb) target remote :12345
Zadato je da je arhitektura ARM i da debugger treba da se poveže sa udaljenom mašinom preko TCP porta 12345 (ime hosta podrazumevano)
Gdb daje upozorenje da ne može da se debaguje unutar deljenih biblioteka (ignorisati)
<number>

## Slide 10: Izvršavanje pod kontrolom dibagera
<number>

## Slide 11: Izvršavanje pod kontrolom dibagera
Zadajemo breakpoint na početak main funkcije i komandu cont. da se program počne izvršavati
  (gdb) break main
  Breakpoint 1 at 0x8450: file hello.c, line 5.
  (gdb) continue
  . . . .
  Breakpoint 1, main () at hello.c:5
  for (i=1; i<=3; i++) {
Izvršavanje je pauzirano na liniji 5, što je prva izvršna linija funkcije main()
<number>

## Slide 12: Izvršavanje pod kontrolom dibagera
Najzodnije je koristiti tui režim gdba, koji možemo aktivirati sa ctrl-x 1
Dodatno, da ne bismo kucali komande u (gdb) promptu, možemo aktivirati single key režim sa ctrl-x s
Sada možemo upravljati gdb-om pojedinim tasterima sa tastature
<number>

## Slide 13: Izvršavanje pod kontrolom dibagera (tui režim, single key)
<number>

## Slide 14: Gdb tui single key komande
s – step izvršavanje programa za jednu liniju uz ulaženje u pozvane funkcije
n – next slično kao step, ali se ne ulazi u pozvane funkcije, nego se poziv izvrši kompletno u jednom next koraku
v – info locals, prikaz vrednosti promenljivih
f – finish, izvršavanje do izlaska iz tekuće funkcije
c – continue, izvršavanje “punom brzinom” do sledeće prekidne tačke ili kraja programa
q – izlaz iz single key režima, dobija se (gdb) prompt
<number>

## Slide 15: Neke korisne (gdb) komande
Promena vrednosti promenljive i
  (gdb) set var i = 4
Ispis vrednosti promenljive
  (gdb) print i
  $1 = 4
  ispisivanje na kom mestu je prekinuto izvršavanje programa (w u single key režimu)
  (gdb) where
<number>

## Slide 16: Kraj izvršavanja programa
Posle nekog continue, gdb će ispisati:
  [Inferior 1 (Remote target) exited normally]
U drugom (qemu) terminalu biće izlaz programa:
  Zdravo svete 1. put
  Zdravo svete 2. put
  Zdravo svete 3. put
<number>

## Slide 17: Programiranje na ARM asembleru
.text @ direktno poziva sistemske servise linux kernela
.globl _start
_start:
@ syscall write
mov r7, #4 @ redni broj poziva
mov r0, #1 @ stdout
ldr r1,=HelloWorldString @ poruka
mov r2, #12 @ duzina poruke
svc #0 @ obavlja poziv
@ syscall exit
mov r7, #1 @ redni broj poziva
mov r0, #0 @ izlazni status programa
svc #0 @ obavlja poziv
.data
HelloWorldString: .ascii "Hello World\n"
<number>
asmhello.s

## Slide 18: Programiranje na ARM asembleru
Opis linux sistemskih servisa može se dobiti sa:
  $ man syscalls
Konvencija pozivanja iz ARM asemblera:
  Redni broj poziva ide u R7 (brojevi se mogu videti u /usr/arm-linux-gnueabi/include/asm/unistd.h)
  Ostali argumenti idu u R0 – R6
  Kernel se instrukcijom softverskog prekida SVC 0
<number>

## Slide 19: Programiranje na ARM asembleru
Prevođenje:
  $ arm-linux-gnueabi-gcc -nostdlib –g asmhello.s -o asmhello
Dakle, samo se doda uputstvo kompajleru da ne linkuje C standardne biblioteke sa programom
Izvršavanje i debagovanje ide isto kao što je opisano za C program
<number>

## Slide 20: Debagovanje asemblerskog programa
Korisno je u tui režimu otvoriti dodatan prozor koji ispisuje vrednosti procesorskih registara
  (gdb) layout regs
  otvara novi prozor (osim izvornog programa) u kome prikazuje vrednosti procesorskih registara
Tekući prozor menja se sa ctrl-x o
Promena vrednosti registra (koristiti $ime registra):
  (gdb) set $r0 = 5
<number>

## Slide 21: Debagovanje asemblerskog programa
<number>

## Slide 22: Kako da vidimo asm kod koji generiše C kompajler?
Prva varijanta: gcc nateramo da generiše .s fajl iz .c fajla:
  $ arm-linux-gnueabi-gcc –S hello.c –o hello.s
Druga varijanta: objdump (iz binutils za gcc) može da disasemblira izvršni kod
  $ arm-linux-gnueabi-objdump –d hello
  00008388 <main>:
  8388: e92d4800 push {fp, lr}
  838c: e28db004 add fp, sp, #4
  8390: e30803f8 movw r0, #33784 ; 0x83f8
  8394: e3400000 movt r0, #0
  8398: ebffffcf bl 82dc <_init+0x20>
  839c: e1a00003 mov r0, r3
  83a0: e8bd8800 pop {fp, pc}
<number>