## Slide 1: ARM asembler
<number>

## Slide 2
<number>
  ARM definiše:
    arhitekture (programski model procesora), koje dele isti osnovni dizajn i zajednički set instrukcija
    Mikroarhitekture – specifične implementacije mikroarhitektura (pojam na nivou organizacije procesora, tipa dubina pajplajna, struktura magistrala
    Procesore – jedinstvena realizacija mikroarhitekture. ARM ne pravi fizičke procesore, već njihov dizajn licencira drugim kompanijama
Advanced RISC Machine
proizvodi
 jezgro je posebna logička jedinica unutar kao deo računara na čipu, zajedno sa memorijom, periferijama (system-on-chip)
ARM
cpu
I/O
Units
Mem
DSP

## Slide 3
<number>
Generacije ARM arhitektura
8
64bitna
arhitektura

## Slide 4: Arhitekture i procesori
<number>
ARMv8
Cortex A57
Cortex A53
Varijanta A – aplikativni (visoke performanse), M embedded (mala potrošnja,
dobar odziv na prekide), R – real time (deterministički vremenski odziv)
Softver pisan za v4T može da se izvršava i na v7 (vertikalna kompatibilnost)

## Slide 5
<number>

## Slide 6
<number>
ARM asemblerski jezik
   Asemblerski jezik je simbolička predstava mašinskog skupa instrukcija (praktično jedan prema jedan)
     Piše se po jedna instrukcija u liniji
     Simboli (labele) obezbeđuju imena adresama (definišu se pisanjem u prvoj koloni)
     Instrukcija se piše u narednim kolonama
     Instrukcija ide do kraja reda, ili do početka komentara sa ;
   Primer:
Labele
Instrukcije
Komentar
MOV r1, #100000
SUB r1, r1, #1
BGE Loop
…
Loop:
Cont:
@ a wait loop

## Slide 7: Čemu programiranje na asembleru?
Prednosti viših programskih jezika: lakše i brže programiranje, nezavisnost od hardvera, prenosivost…
Međutim, industrijski kontroleri se često programiraju na asembleru (masovna proizvodnja, jeftin hardver) => efikasnost, striktna kontrola hardvera
Neki delovi kernela operativnog sistema moraju se pisati na asembleru (i za pisanje linkera,…)
Aplikativnom programeru pomaže da bolje razume proces prevođenja i izvršavanja programa
<number>

## Slide 8: Programski model: Registeri dostupni u korisničkom režimu
<number>
ARM procesor ima 17 programeru dostupnih registara u korisničkom modu
  16 registara opšte namene (r0-r15)
  1 registar statusa procesora
Registeri r13-r15 imaju i specijalna zaduženja
   r13 je pokazivač steka (sp)
   r14 je registar veze (link) (lr)
   r15 je programski brojač (pc)
nedostupan u korisničkom režimu!
r15 pc
r14 lr
r13 sp
r12
r11
r10
r9
r8
r0
r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
cpsr
spsr

## Slide 9: Current Program Status Register
<number>
The individual bits represent the following:
• N Negative result from ALU.
• Z Zero result from ALU.
• C ALU operation Carry out.
• V ALU operation oVerflowed.
• Q Cumulative Saturation (also described as “sticky”).
• J Indicates if processor is in Jazelle state.
• GE[3:0] Used by some SIMD instructions.
• IT [7:2] IF THEN conditional execution of Thumb2 instruction groups.
• E bit controls load/store endianness.
• A bit disables imprecise data aborts.
• I Disables IRQ.
• F Disables FIQ.
• T T = 1 Indicates processor in Thumb state.
• M[4:0] Specify the processor mode (FIQ, IRQ etc.).

## Slide 10: Flegovi
<number>

## Slide 11: Adresiranje i poravnavanje
<number>
   ARM koristi 32-bitno adresiranje
   Memorijska reč je široka 32 bita (4 bajta)
   Adresiranje je na nivou bajta a ne reči
   ARM procesor se može konfigurisati da koristi bilo little-endian bilo big-endian poravnavanje reči
     Little-endian: najmanje značajni bitovi reči su na najnižoj memorijskoj adresi (ovo je podrazumevano podešavanje)
     Big-endian: najznačajniji bitovi reči su na najnižoj memorijskoj adresi
    bit 31 bit 0 bit 31 bit 0
    byte 3 byte 2 byte 1 byte 0 byte 0 byte 1 byte 2 byte 3
        little-endian big-endian

## Slide 12: Transfer podataka
<number>
   ARM poseduje Load-Store arhitekturu  Podaci moraju biti učitani u registre, pre nego što mogu biti obrađeni od strane ALU  Za transfer podataka između registara, ili punjenje registra konstantom koriste se MOV i MVN instrukcije
    Primer
    MOV r1, r2 ; r1 = r2
    MOV r3, #1 ; r3 = 1

## Slide 13: Kružni pomerač
<number>
  omogućava pomeranje pre ulaska vrednosti drugog operanda u ALU
   Primer:
  MOV r3,r4,LSL#3 @ r3=8*r4

## Slide 14: Načini adresiranja
<number>
Važi za drugi operand (N) instrukcija transfera među registrima, kao i za
instrukcije obrade podataka

## Slide 15: Primer načina adresiranja kod instrukcija obrade
<number>
   Registarsko direktno
    SUB r3, r2, r1 @ r3 = r2 - r1
   Neposredan operand
    SUB r3, r2, #3 @ r3 = r2 – 3
    Moguće vrednosti neposrednih konstanti date su formulom:
    vrednost = N x 22k, 0 ≤ N ≤ 255, 0 ≤ k ≤ 15
   Sa pomerajem (Barrel-Shifter)
    SUB r3, r2, r1, LSL #1 @ r3 = r2 - (r1 * 2)

## Slide 16: Instrukcije za obradu podataka
<number>
   Transfer: MOV, MVN
   Arithmetičke: ADD, ADC, SUB, SBC, RSB, RSC
   Logičke: AND, ORR, EOR, BIC
   Poređenja: CMP, CMN, TST, TEQ
   Množenje: MUL, MLA, SMLAL, SMULL, UMULL, SMLAL, UMLAL

## Slide 17: Aritmetičke instrukcije
<number>

## Slide 18: Logičke instrukcije, poređenja
<number>

## Slide 19: Instrukcije množenja
<number>
“Dugačka” množenja koriste dva registra kao jedinstvenu 64bitnu vrednost.

## Slide 20: Načini adresiranja kod instrukcija obrade
<number>
   Registarsko direktno
    SUB r3, r2, r1 @ r3 = r2 - r1
   Neposredan operand
    SUB r3, r2, #3 @ r3 = r2 – 3
    Moguće vrednosti neposrednih konstanti date su formulom:
    vrednost = N x 22k, 0 ≤ N ≤ 255, 0 ≤ k ≤ 15
   Sa pomerajem (Barrel-Shifter)
    SUB r3, r2, r1, LSL #1 @ r3 = r2 - (r1 * 2)

## Slide 21: Instrukcije za obradu podataka i CPSR
<number>
   Ako se mnemoniku instrukcije doda sufiks S onda instrukcija ažurira flegove N, Z, C, V u registru CPSR
     ADD r1, r2, r3 @ ne menja CPSR
     ADDS r1, r2, r3 @ ažurira CPSR

## Slide 22: Instrukcije za obradu podataka i CPSR
<number>
  MOVS r1, #1
  ⇒ NZCV = 0000 MOVS r2, #-1
  ⇒ NZCV = 1000 ADD r3, r2, r1
  ⇒ NZCV = 1000 ADDS r3, r2, r1
  ⇒ NZCV = 0110
If you use the S suffix on a data processing instruction, then it updates the flags in the cpsr.
Move and logical operations update the carry flag C, negative flag N, and zero flag Z.
The carry flag is set from the result of the barrel shift as the last bit shifted out. The N flag is set to bit 31 of the result. The Z flag is set if the result is zero.

## Slide 23: Transfer jednog podatka između registra i memorije
<number>
  Za transfer između registara i memorije koriste se Load i Store instrukcije
  Podaci moraju biti učitani u registre, pre nego što mogu biti obrađeni od strane ALU
  

## Slide 24: Transfer jednog podatka između registra i memorije
<number>
   Osnovna Load instrukcija je LDR (load word into register), ali postoje varijacije koje rade sa bajtovima (LDRB), polurečima (LDRH) i označenim bajtovima
    (LDRSB)
  Pristupi memoriji zahtevaju poravnavanje tako da je adresa deljiva u skladu sa veličinom podatka koji se prenosi (npr. za reč od 32 bita, adresa mora biti deljiva sa 4, za polureč adresa mora biti parna).

## Slide 25: Primer: Load
<number>
  Stanje pre:
  r0 = 0x00000000
  r1 = 0x00070000
  mem32[0x00070000] = 0x00000005
  LDR r0, [r1] @ reg. indirektno
    Stanje posle:
    r0 = 0x00000005
    r1 = 0x00070000

## Slide 26: Načini adresiranja: Preindeksiranje
<number>
  Stanje pre:
  r0 = 0x00000000
  r1 = 0x00007000
  mem32[0x00007000] = 0x00001000
  mem32[0x00007004] = 0x00002000
  Preindeksiranje: LDR r0, [r1, #4]
    (pomeraj može ići do +-4096)
    Stanje posle:
    r0 = 0x00002000
    r1 = 0x00007000

## Slide 27: Načini adresiranja: Preindeksiranje sa autoindeksiranjem
<number>
  Stanje pre:
  r0 = 0x00000000
  r1 = 0x00007000
  mem32[0x00007000] = 0x00001000
  mem32[0x00007004] = 0x00002000
  Preindeksiranje sa autoindeks.: LDR r0, [r1, #4]!
    Stanje posle:
    r0 = 0x00002000
    r1 = 0x00007004

## Slide 28: Načini adresiranja: Postindeksiranje
<number>
  Stanje pre:
  r0 = 0x00000000
  r1 = 0x00007000
  mem32[0x00007000] = 0x00001000
  mem32[0x00007004] = 0x00002000
  Postindeksiranje: LDR r0, [r1], #4
    Stanje posle:
    r0 = 0x00001000
    r1 = 0x00007004 (ažurira se uvek)

## Slide 29: Svi načini adresiranja LDR i STR
<number>
Ovo je za širinu podatka 32b ili neoznačenih 8 bita,
dok varijanta sa polurečima ima nešto restriktivnije adresiranje

## Slide 30: Primer: LDR sa različitim načinima adresiranja
<number>

## Slide 31: Višestruki transfer registri-memorija
<number>
Bilo koji podskup registara može u/iz memorije. Rn određuje izvorišnu, tj. ddredišnu adresu transfera (ažurira se ako se stavi !)

## Slide 32: Primer instrukcija Load/Store Multiple
<number>
Stanje pre:
LDMDB r3!, {r0-r2}
r0 = 0x00000005
r1 = 0x00000006
r2 = 0x00000007
r3 = 0x00070000
STMIA r3!, {r0-r2}
MOV r0,#1
MOV r1,#2
MOV r2,#3
Stanje posle (1):
mem32[0x00007000] = 0x00000005 mem32[0x00007004] = 0x00000006 mem32[0x00007008] = 0x00000007 r3 = 0x0000700C
Stanje posle (2):
r0 = 0x00000005
r1 = 0x00000006
r2 = 0x00000007
r3 = 0x00007000
 Par instrukcija Load/Store Multiple može se koristiti za privremeno čuvanje vrednosti iz skupa registara u operativnoj memoriji. Treba paziti da se usaglase instrukcije LDM i STM kada se isti registri prvo čuvaju u memoriji, a potom restauriraju

## Slide 33: Operacije nad stekom
<number>
 Kod ARMa se za rad sa stekom koriste load-store multiple instrukcije
 Programer može izabrati, da li stek raste ka višim(A od ascending) ili nižim (D od descending) memorijskim adresama, kao i da li pokazivač stek ukazuje na poslednju punu (F od full) ili prvu praznu (E od empty) lokaciju.

## Slide 34: Operacije nad stekom
<number>
 Npr. STMFA sp!, {r5,r7} potiskuje r5 i r7 na rastući stek i sp ukazuje na lokaciju iza one na kojoj je vrednost registra r7
 STMFA sp!, {r5,r7} je ekvivalentno instrukciji STMIB r13, {r5,r7}

## Slide 35: Učitavanje konstanti
<number>
  Pošto se sve instrukcije kodiraju fiksno u 32bita, ne postoji instrukcija koja registar može da napuni 32bitnom neposrednom konstantom.
  Postoje dve pseudo instrukcije za učitavanje konstante u registar
ADR instrukcija odnosi se na dovođenje adrese labele u Rd, koristeći pc i oduzimanje/dodavanje konstante.
LDR instrukciju asembler prevodi u druge instrukcije, uključujući i čitanje konstante iz memorije ako nema drugog načina.

## Slide 36: Primer prevođenja pseudoinstrukcija
Pseudoinstrukcija LDR r0, = 0xff00ffff može se prevesti na dva načina:
1) LDR r0, [pc, #constant_number-8-{PC}]
. . . . .
constant_number
DCD 0xff00ffff @ takozvani bazen literala
2) Alternativno,
MVN r0, #0x00ff0000
Asembler će naravno odabrati drugi kao efikasniji.
<number>

## Slide 37: Učitavanje konstanti od ARMv6T
MOVW instrukcija (move wide), će učitati iz instrukcijskog koda 16-bitnu konstantu u ciljni reg, a obrisati njegovih gornjih 16 bita.
MOVT (move top) će ubaciti16-bit konstantu u gornju polovinu ciljnog registra, bez promene donjih 16 bita. Ovo koristi MOV32 pseudo-instrukcija koja može konstruisati bilo koju 32-bitnu konstantu.
Prefiksi :upper16: i :lower16: omogućavaju da se izdvoji odgovarajuća polovina 32-bitne konstante:
MOVW R0, #:lower16:label
MOVT R0, #:upper16:label
<number>

## Slide 38: Instrukcije skoka
<number>
 Instrukcije skoka koriste se da promene tok kontrole programa (uslovni, bezuslovni skokovi i petlje)
 Instrukcije skoka: B, BL, BX, BLX

## Slide 39: Instrukcije skoka
<number>
 Skokovi se često uslovljavaju (EQ, NE, CS, CC, MI, PL, VS, HI, LS, GE, LT, GT, LE)
  BEQ label @ Branch to label, if Z = 1
Adresa label-e se pamti u okviru instrukcijske reči kao relativni pomeraj u odnosu na PC i mora biti unutar 32 Mb od instrukcije skoka
T je thumb bit u CPSR. Kada instrukcija setuje T, procesor ulazi u thumb režim izvršavanja instrukcija

## Slide 40
<number>

## Slide 41: Potprogrami
<number>
   Instrukcija BL (Branch and Link) može se koristiti za poziv potprograma, osim skoka povratna adresa (adresa instrukcije iza BL) upisuje se u link registar
    BL subroutine
  subroutine:
      @ code for subroutine
    MOV pc, lr @ return by moving lr to pc
  Ovo važi kada se sve prevodi kao arm (-marm na komandnoj liniji) ili sve kao thumb (-mthumb).

## Slide 42: ARM Thumb interworking
Moguće je “mešati” ARM i Thumb kod u različitim potprogramima. C kompajler to automatski rešava, a na nivou asemblera programer mora da pazi i uputi asembler šta je šta:
  .arm @ sledeće instrukcije prevodi kao ARM
  bl subroutine @ ovde bi trebalo blx ali ne mora
  @ linker će da sredi
  . . . .
  .thumb_func @ sledeće prevodi kao thumb, dodatno
  @ se zna da je ovo ulaz u potpr.
  subroutine: @ ovo se može pozvati i iz ARM i iz
  … @ thumb koda, radiće ispravno
  blx lr @ ovde mora blx, greška bi bilo mov pc, lr
  @ jer ne menja T bit u CPSR
<number>

## Slide 43: Konvencije pozivanja potprograma
Application Binary Interface je naziv za standardni skup konvencija kojeg moraju da se pridržavaju programi u nekom izvršnom okruženju (na nekom procesoru i operativnom sistemu.
Npr. za x86 Linux, to je dokument System V ABI, IA32 Supplement http://www.sco.com/developers/devspecs/abi386-4.pdf
Za ARM postoji serija dokumenata koja definiše ABI, za nas je najinteresantniji Procedure Call Standard for the ARM architecture http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.ihi0042e/IHI0042E_aapcs.pdf
(AAPCS) je deo ABI i precizira konvencije za korišćenje registara i steka od strane kompajlera i tokom poziva potprograma.
<number>

## Slide 44: AAPCS
<number>

## Slide 45: AAPCS
Registri se po ulozi u pozivanju potprograma dele u tri grupe:
Registri R0-R3 za prenos argumenata (scratch regs, tj. pozvani ih ne mora čuvati pre korišćenja)
Registri R4-R11 koje čuva pozvani pp (calee-saved) na steku pre korišćenja (za svoje lokalne promenljive)
Registri sa posebnom namenom (npr. pc, sp, lr, R12-linker koristi)
<number>

## Slide 46: AAPCS
Prva četiri parametra (veličine reči) prosleđena u funkciju će biti u registrima R0-R3.
Argumenti manje veličine (na primer, znak) će i dalje koristiti ceo registar. Argumenti veći od reči će biti preneti u više registara. Ako ima još argumenata, peti i kasniji će biti preneti na steku (…).
R11 kod ARM koda, odnosno R7 kod thumb koda igraju ulogu frame pointera (kao EBP kod x86) u situacijama kada je potreban, npr. kada nije dato gcc -fomit-frame-pointer)
Funkcija koja vraća char, short, int ili single-precision float vrednost će to učiniti pomoću R0.
Funkcija koja vraća 64-bitnu vrednost (dupla preciznost pokr. zarez ili long long) čini to u R0 i R1.
<number>

## Slide 47: AAPCS
Pozivalac će imati kod nalik na sledeći:
@ may need to preserve r0-r3
@ does not need to preserve r4-r11
BL Func
Pozvana fukcija će imati kod nalik na sledeći:
Func:
@ Must preserve r4-r11, lr (if used)
@ May corrupt r0-r3, r12
PUSH {r4-r11, lr}
. . . .
POP {r4-r11, pc}
@ Returns value in r0 - char, short or int
@ Returns value in r0 & r1 - double
PUSH/POP moraju imati paran broj registara u situacijama kada se zahteva dvo-rečno uravnavanje steka (sledeći slajd). Ovo ne moraju da rade leaf funkcije (koje dalje ne zovu nikoga).
<number>

## Slide 48: AAPCS
Stek je oblast memorije koja se koristi za skladištenje lokalnih promenljivih (kao i za prenošenje dodatnih argumenata potprograma kada ne postoji dovoljno registara na raspolaganju).Stek je full descending (pun opadajući), na tekući vrh steka ukazuje R13 (SP).Stek mora biti kontinualan u virtuelnom memorijskom prostoru.
Stek uvek mora biti uravnat na granici reči, osim u javnom interfejsu, kada mora biti uravnat na duplu reč.
<number>

## Slide 49: Uslovno izvršavanje instrukcija
<number>
   I kod svih drugih instrukcija osim skokova, njihovo izvršavanje može biti uslovljeno
   ADDEQ r4, r5, r6 @ izvršava se samo ako je Z=1
   Potpomaže efikasnije izvršavanje tako što se redukuje upotreba instrukcija uslovnih skokova

## Slide 50: Primer
<number>
Ekvivalentan kod uz uslovno izvršavanje;

## Slide 51: Thumb instrukcijski set
Podskup ARM seta, instrukcije se kodiraju sa 16bita. Postiže 30% manje zauzeće memorije i bolje performanse, ali samo kod sistema sa 16bitnim data busom (neki mikrokontroleri) inače slabije.
Namenjeno upotrebi od strane kompajlera, ne ručnom kodiranju.
<number>

## Slide 52: Thumb instrukcijski set
Svaka thumb interno se preslikava (dek
oduje) na neku ARM instrukciju.
<number>

## Slide 53: Thumb instrukcijski set
<number>

## Slide 54: Thumb instrukcijski set
Razna ograničenja u odnosu na ARM:
Samo registri r0-r7 direktno dostupni većini instrukcija
Intrukcije obrade podataka su dvoadresne (jedan od operanda je i odredište)
Kod Thumba, jedino se instrukcije skoka izvršavaju uslovno. Operacije kružnog pomeranja (ASR, LSL, LSR, i ROR) su posebne instrukcije.
LDM/STM instrukcije jedino podržavaju increment after (IA) varijantu. Thumb skup instrukcija uključuje POP i PUSH instrukcije kao operacije nad stekom. Ove instrukcije rade samo sa punim opadajućim stekom.
Nema Thumb instrukcija za pristup cpsr i spsr.
<number>

## Slide 55: Privilegovani režimi rada procesora
<number>

## Slide 56: Registri u senci
<number>

## Slide 57: Obrada izuzetaka
<number>
1. Čuvanje trenutnog stanja kopiranjem PC into r14_exc i CPSR u SPSR_exc (exc zavisi od vrste prekida).
2. Režim rada procesora menja se u odgovarajući režim obrade izuzetka, tj. ažurira se CPSR[4:0].
3. U PC se upisuje vrednost između 0x00 i 0x1C, zavisno od vrste izuzetka.
Izvršava se instrukcija na toj adresi (obično skok na potprogram za obradu izuzetka). Koristi se shadow stek registar r13_exc, koji mora biti definisan pri inicijalizaciji sistema, da se sačuvaju korisnički registri i preduzme obrada izuzetka.
Korisnički registri se restauriraju sa shadow steka a zatim se vrši povratak u korisnički program i režim atomičnom restauracijom PC i CPSR registara specijalnom formom MOV instrukcije.

## Slide 58: SVC: softverski prekid (ex. SWI)
<number>
Instrukcija softverskog prekida
SVC nnnn
Postavlja procesor u privilegovani režim i započinje izvršavanje instrukcija sa adrese 0x08, na način kako je opisano na prethodnom slajdu.
Parametar nnnn je 24-bitna neposredna veličina (kodirana u instrukciji), ne utiče na izvršavanje, osim što sistemski kod može da ga pročita i interpretira šta korisnik traži.
Najčešće se koristi za sistemske pozive kojima korisnički program traži servis operativnog sistema.
Povratak iz SVC rutine:
MOVS pc, r14
S – specijalna forma instrukcije restaurira i originalni CPSR